## Slide 1: Kalman Filter
אלירן שמילה

## Slide 2: תוכן עניינים

## Slide 3: רקע ומוטיבציה
רעש – תוספת כלשהי לקואורדינטות של דגימה שמרחיקה אותה מהערך האמיתי שלה
בהינתן אות רועש כקלט, נרצה לסנן את הרעש ולקבל אות נקי יותר.
  עבור אות בדיד – נרצה בכל נקודת זמן לקבל ערך נקי לפחות כמו שהיה בנקודת הזמן הקודמת
באופן ספציפי יותר - בהינתן תהליך איטרטיבי שמקבל בכל איטרציה דגימות רועשות (אין אף פעם וודאות לגבי דיוק הדגימה, אבל יודעים עד כמה הדגימה יכולה להיות רחוקה מהאמת), נרצה אלגוריתם אשר בכל איטרציה פולט הערכה לדגימה הבאה
  בהינתן דגימה באיטרציה ה-i-1, ובהינתן הערכה לערכי דגימה i-1 שחושבו באיטרציה i-2, נרצה הערכה לערכי הדגימה שתגיע באיטרציה i.
המטרה שלנו היא להקטין את אי הודאות בהערכה בכל איטרציה.
  קלמן פילטר מבטיח לנו שבכל איטרציה שבה נקבל דגימה, נוכל להבטיח שאי הודאות שלנו לגבי ההערכה תהיה טובה לפחות כמו (כלומר קטנה או שווה ל-) אי הוודאות באיטרציה הקודמת.

## Slide 4: מבנה האלגוריתם
לקלמן פילטר שני שלבים עיקריים בכל איטרציה:
Predict - בשלב זה מחשבים את וקטור המצב הבא, ואת מטריצת ה-covariance:
כאשר
  - חיזוי וקטור המצב בנק' זמן t בהינתן המידע הקיים בנק' זמן t-1
  - מטריצת המעבר
  - וקטור המצב המעודכן בנק' זמן t-1. הוא עודכן על-סמך הדגימה שהגיעה בנק' זמן t-1 (ועל סמך משקול הערך של הדגימה וערך הפרדיקציה של נק' זמן t-1).
  - מטריצת שליטה (מפורט במסמך)
  - וקטור שליטה (מפורט במסמך)
  - מטריצת אי הודאות (מט' Covariance) בנק' זמן t, שמחושבת על סמך המידע שקיים בנק' זמן t-1.
  - מטריצת Covaraince של נק' זמן t-1, שמחושבת על-סמך המידע בנק' זמן t-1
  - מטריצת Covariance של הרעש בשלב t –תלוי במודל (ראה בהמשך).

## Slide 5: מבנה האלגוריתם
שלב ה-Update – השלב בו מקבלים דגימה עבור האיטרציה הנוכחית, מחשבים את וקטור המדידה השיורי - - (וקטור אשר מגלם את הפער בין הדגימה הנוכחית לבין ההערכה לערך הדגימה הנוכחית שחושב באיטרציה הקודמת), את הגבר קלמן (Kalman Gain) של האיטרציה הנוכחית, ובהסתמך על שני אלו מעדכנים את וקטור המצב.
בנוסף מעדכנים גם את מטריצת אי הודאות של האיטרציה הנוכחית על סמך מטריצת אי הודאות השיורית של האיטרציה הנוכחית.

## Slide 6: מבנה האלגוריתם
=
)
כאשר:
  Yt – וקטור הדגימה בזמן t (כמו כל הדגימות, היא רועשת!)
  - וקטור המדידה השיורי – מגלם את היחס בין האסטימציה לבין ההפרש בין האסטימציה והמדידה
  - מטריצת אי הודאות השיורית – מגלמת את אי הודאות בנק' זמן t בהתחשב באי הודאות שחושבה עבור נק' זמן t בנק' זמן t-1 ובהתחשב ברעש בזמן t.
  - וקטור המצב המעודכן בשלב t
  - הגבר קלמן (Kalman Gain) בשלב t, הוא קובע כמה חשיבות ניתן לדגימה שהתקבלה בזמן t, וכמה חשיבות ניתן לאסטימציה שחושבה בשלב t-1.
  - מטריצת ה-covariance בשלב t, בהינתן הדגימה שהתקבלה בזמן t.
    נשים לב שאי הודאות בשלב t היא טובה לפחות כמו אי הודאות בשלב t-1.